##### JUNHO / 2020

###### R E L A Ç Ã O   D E   M Á Q U I N A S  D O   N O S S O   P A R Q U E   I N D U S T R I A L

## TIPO DE MÁQUINA                                	MODELO                                                        MARCA

Fresadora Portal a CNC     	PRW-5340                                                 HARTFORD

- Área de trabalho : Eixo  = X...........................	5100 mm

Y...........................	3400 mm

Z............................	1070 mm

- Cone................................................................	BT-50

- Rotações do fuso.............................................	6000 RPM

- Potência do motor do fuso..............................	35 H.P.

- Magazine.........................................................	40 Ferramentas

- Distância entre as colunas...............................	3580 mm

- Peso máximo sobre a  mesa............................	16000 Kg

- Comando numérico.........................................	FANUC / HARTROL

Centro de Usinagem Horizontal     	MHC-800                                                       DAHLIH

- Área de trabalho : Eixo  = X...........................	1350 mm

Y...........................	1000 mm

Z............................	1000 mm

- Cone................................................................	BT-50

- Rotações do fuso.............................................	6000 RPM

- Potência do motor do fuso..............................	30 H.P.

- Magazine.........................................................	60 Ferramentas

- Escala linear nos 3 eixos

- Peso máximo sobre a  mesa............................	2000 Kg

- Dimensões dos pallets...................................	1000 x 1000mm

- Comando numérico.........................................	FANUC 21i

Centro de Usinagem de Banco Fixo a CNC 	30KFU 3000                                                      ZAYER

- Área de trabalho : Eixo  =	X.......................... 	2700 mm

Y...........................	1250 mm

Z............................	1500 mm

- Rotações do fuso.............................................	35-3000 RPM

- Potência do motor do fuso...............................	37 KW

- Dimensões da mesa.........................................	1000 x 3000 mm

- Magazine.........................................................	80 Ferramentas

- 2 Mesas giratórias indexadas

fixadas na mesa  principal...............................	1000 x 1000 mm ( 4 posições )

- Peso máximo sobre a mesa principal............10.000 Kg

- Comando numérico.........................................	HEIDENHAIN

Centro de Usinagem Vertical a CNC             BZV07                                                             HELLER

- Área de trabalho : Eixo  = X...........................	630 mm

Y...........................	560 mm

Z............................	500 mm

- Rotações do fuso.............................................	45-6000 RPM

- Potência do motor do fuso..............................	30 KW

- Magazine.........................................................	36 Ferramentas

- 2 Mesas giratórias indexadas..........................	400 x 500 mm

- Peso máximo sobre a  mesa............................	300 Kg

- Comando numérico.........................................	UNIPRO-80

Centro de Usinagem de Banco Fixo a CNC 	30KF 4000 AR                                                   ZAYER

- Área de trabalho : Eixo  =	X.......................... 	3700 mm

Y...........................	1500 mm

Z............................	1500 mm

- Rotações do fuso.............................................	40-6000 RPM

- Potência do motor do fuso...............................	37 KW

- Dimensões da mesa.........................................	1000 x 4000 mm

- Peso máximo sobre a mesa principal..............	10.000 Kg

- Comando numérico.........................................	HEIDENHAIN TNC-430M

Centro de Usinagem Vertical  CNC        	HCMC-1682AG                                  HARTFORD

- Área de trabalho : Eixo  = X...........................	1600 mm

Y...........................	820 mm

Z ...........................	680 mm

- Rotações do fuso ............................................	6000 RPM

- Potência do motor do fuso ..............................	26 KW.

- Dimensões da mesa.........................................	820 x 1750 mm

- Peso máximo sobre a mesa ............................	2500 Kg

- Comando numérico ........................................	FANUC

Mandriladora Horizontal                            	WH-75                                                                     TOS

- Área de trabalho : Eixo =	X...........................	1000 mm

Y...........................	1250 mm

Z............................	900 mm

- Dimensões da mesa.........................................	900 x 950 mm

- Curso do eixo árvore.......................................	560 mm

- Potência do motor do eixo arvore...................	7 KW

- Peso máximo sobre a mesa.............................	3000 Kg

Torno Horizontal a CNC ..................................	COSMOS 3OU                                      ROMI/MAZAK

Torno Horizontal a CNC ..................................GALAXY 20	                                                     ROMI

Torno Paralelo .................................................MKD-I                                                            ROMI

Torno Paralelo .................................................I-30-A	                                                    ROMI

Torno Paralelo .................................................I-30-A	                                                    ROMI

Torno Paralelo .................................................I-30-A	                                                    ROMI

Retífica Cilíndrica Universal ............................	UNS-2/600	                                                   TOS

Retífica Plana Tangencial .................................	RT-2500	                                                      ZEMA

Retífica de Extrias ............................................	RS-800	                                                     DEMM

Retífica de Furos ..............................................	340	                                                DORMAG

Retifica Cilindrica CNC...................................OCD 32100                                                    PALMARY

Fresadora Universal ..........................................	FA3AU	                                                          TOS

Fresadora Universal ........................................	FGU40	                                                          TOS

### Fresadora  Vertical ...........................................	FA5BY	                                                          TOS

Fresadora  de Engrenagens  - Renania..............	M-8	                                         OIMCAR SRL

Fresadora  de Engrenagens  - Renania..............	FD320A	                                                        UMC

Máquina Dentadora - Fellows ..........................	OHO-20	                                                          TOS

Máquina Dentadora - Fellows ..........................	OHO-50	                                                          TOS

Fresadora Chaveteira.......................................	CK-200						  KonE

Fresadora para Rasgo Cremalheira     					                         KonE

Plaina Limadora ................................................	PLR-900/IIS.M	                                             ROCCO

Brochadeira .......................................................	BH-10/1600	                                                   BESTLE

Furadeira Radial ...............................................	KR-60	                                                        KonE

Furadeira de Bancada .......................................	KMB-30	                                                        KonE

Furadeira de Bancada .......................................	B-2508	                                                 ARBOGA

Furadeira de Coluna .........................................	KM-38	                                                        KonE

Furadeira de Coluna .........................................	K-45	                                                        KonE

Furadeira de Coluna .........................................	KM-32	                                                        KonE

Bateria com 3 Furadeiras de Coluna ................	K-40	                                                        KonE

Laminadora de Rosca  .....................................	IN/3650	                                                 CAVOUR

Afiadora Universal..........................................	AU-310						    SIM

Afiadora Universal..........................................	B10X-4					         MELLO

Prensa Viradeira..............................................	VM-100				                 NEWTON

Prensa Hidráulica 1500 KG..............................				                                    SIWA

Serra Hidráulica...............................................	UBS-200				           ALJE KASTO

Serra de Fita.....................................................	600				                MAZUTTI

Serra de Fita Hidráulica....................................	SF.2504				                  FRANHO

Serra Hidráulica Horizontal Dupla Coluna......	SFH 4033 NC					      FRANHO

Lixadeira (07 unidades)...................................	LM-1				          CHINELATTO

Lixadeira      				                             RAIMAN

Lixadeira para Madeira      				                             INVICTA

Máquina Arredondadeira de Dentes................	111/1959				           	     P.UNLICH

Máquina Arredondadeira de Dentes................	SU-MCR/1500				                 S.U

Policorte...........................................................						  FANKORTE

Solda Elétrica....................................................	TN-B/56				             BAMBOZZI

Solda Elétrica..................................................	MIG V 1320				   WHITE MARTINS

Solda Elétrica...................................................	MIG TRR-3110			             BAMBOZZI

Traçador Universal...........................................				                             INVICTA

Talha – (05 unidades)........................................                                                                    BAMBOZZI

Talha – (10 unidades).....................................                                                                     BERG STEEL

Ponte Rolante..................................................	15 TONS

Guilhotina Mecânica.........................................	TM-6     					      NEWTON

Compressor.....................................................	MSVI40/01					       SCHULZ

Compressor.....................................................	MSV-40/380					       SCHULZ

Compressor …………………………………..GA30VSD-FF                                       ATLAS COPCO

Empilhadeira 4 toneladas..................................		       				        HYSTER

Empilhadeira 6 toneladas..................................		       				        HYSTER

Desengrossadeira...............................................				                            MAZUTTI

Serra Circular.....................................................	        				                  INVICTA

Tico-Tico ( Cortador de Chapas)......................                                                                          FRANHO

Aparelho para Conformação de Material.........                                                                  FÓRMULA 62

Aparelho Pre-Set...............................................	7 M 1053                                                  CINCINNATI

Conjunto Diesel Gerador 292/326 KVA

Motor Cummins..............................................	NT-855-G2                                                 TRANSMET

Ponteadeira.........................................................	TWP                                        PRESOT TRANSWELD

C O N T R O L E    D E   Q U A L I D A D E

Máquina de Medir Tridimensional

Completa   	BH-715                                                       MITUTOYO

- Curso Nominal :...............	X...........................	700 mm

Y...........................	1500 mm

Z...........................	600 mm